AUSSCHREIBUNGSTEXT

AK80GL

FENSTERLÜFTUNG

HERSTELLER

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel.: +32 (0)56 62 71 11, Fax: +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

NICHT SELBSTREGELNDE

thermisch GETRENNTE

akUstisch DÄMMENDE

FENSTERLÜFTUNG

FÜr montage AUF glas

typen

AK80GL/1 für Glasstärke 20 mm

AK80GL/1 für Glasstärke 24 mm

AK80GL/1 für Glasstärke 28 mm

AK80GL/1 für Glasstärke 32 mm

AK80GL/1 für Glasstärke 36 mm

AK80GL/2 für Glasstärke 20  mm

AK80GL/2 für Glasstärke 24 mm

AK80GL/2 für Glasstärke 28 mm

AK80GL/2 für Glasstärke 32 mm

AK80GL/2 für Glasstärke 36 mm

AK80GL/3 für Glasstärke 20 mm

AK80GL/3 für Glasstärke 24 mm

AK80GL/3 für Glasstärke 28 mm

AK80GL/3 für Glasstärke 32 mm

AK80GL/3 für Glasstärke 36 mm

AK80GL/4 für Glasstärke 20 mm

AK80GL/4 für Glasstärke 24 mm

AK80GL/4 für Glasstärke 28 mm

AK80GL/4 für Glasstärke 32 mm

AK80GL/4 für Glasstärke 36 mm

BESCHREIBUNG

Das AK80GL ist ein kompaktes und nicht selbstregelndes Lüftungsgitter mit ästhetischem Design, thermischer Trennung und hohem thermischem Isolationswert.

Die Innenseite verfügt über eine Perforation, die als Insektenschutzgaze dient.

Das AK80GL ist für eine Anbringung auf Glas (für die Glasstärken 20, 24, 28, 32, 36 mm) vorgesehen, kann aber auch mittels eines optional erhältlichen Traversenprofils zwischen Traversen angebracht werden, und zwar sowohl an Holzrahmen als auch an PVC-Rahmen und Aluminiumrahmen.

Der Luftstrom wird mit einer Aluminiumklappe an der Innenseite geregelt; in geöffnetem Zustand leitet diese Klappe den Luftstrom nach oben, um keinen direkten Zug zu verursachen.

Die Innenseite dieser Klappe ist mit Schaumkunststoff versehen, um sowohl Wasser- und Winddichtigkeit als auch eine gute akustische Dämmung zu gewährleisten.

Für die akustische Dämmung sorgt absorbierender Schaumkunststoff, der an der Innenseite des AK80GL (sowohl unten als auch oben) angebracht ist.

Es ist nicht möglich, von innen nach außen (oder umgekehrt) durch das Gerät hindurchzusehen.

Die Endbearbeitung kann mittels Eloxierung (naturfarben) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen und ist auch als Zweifarbbeschichtung möglich.

Das AK80GL ist in vier verschiedenen Typen erhältlich, die jeweils über einen spezifischen Lüftungsvolumenstrom und einen spezifischen akustischen Dämmungswert verfügen.

Es sind auch verschiedene Betätigungsarten möglich, unter anderem manuelle Betätigung, Betätigung mittels Einhängestange, Zugschnur oder Motor.

material UND ENDBEARBEITUNG

Innen- und Außenprofil: Aluminium AlMgSi 0.5

Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 -70 Mikron) in allen möglichen RAL-Farben (Zweifarbbeschichtung möglich)

Thermobrücke: PVC

Endkappen: ASA-Polymer Typ Luran S (farbecht, witterungs- und UV-beständig)

Farbe Endkappen: weiß, schwarz, grau (Flansch-Endkappen immer schwarz)

Akustisches Dämmungsmaterial: absorbierender Schaumkunststoff

ABMESSUNGEN

Glasabzug: 		108 mm

Höhe:			123 mm

Maximale Länge: 	2000 mm

BETÄTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Manuelle Betätigung, 5 Stufen

Seilzugbetätigung, 5 Stufen

Betätigung mit Einhängestange, 5 Stufen

Motorbetätigung, 24 V DC

Technische Eigenschaften

AK80GL/1

Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa: 	5,9 m³/h/m

- Q bei 10 Pa: 	12,8 m³/h/m

- Q bei 20 Pa: 	17,9 m³/h/m

Schalldämmung Dn, e, w (C; Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		47 (0; -3) dB

- In geschlossenem Zustand: 	51 (-1; -3) dB

Schalldämmung STC-Klasse:			STC 26

Selbstregelungsklasse: 		nicht selbstregelnd: P0

U-Wert: 			2,2 W/m²K

Wasserbeständigkeit bis: 	650 Pa (in geschlossenem Zustand)

Winddichtigkeit bis: 		650 Pa (in geschlossenem Zustand)

AK80GL/2

Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa: 	9,0 m³/h/m

- Q bei 10 Pa: 	20,9 m³/h/m

- Q bei 20 Pa: 	30,2 m³/h/m

Schalldämmung Dn,e,w (C; Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		44 (-1; -4) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n. b. dB

Schalldämmung STC-Klasse:			STC 21

Selbstregelungsklasse: 		nicht selbstregelnd: P0

U-Wert: 			2,2 W/m²K

Wasserbeständigkeit bis: 	650 Pa (in geschlossenem Zustand)

Winddichtigkeit bis: 		650 Pa (in geschlossenem Zustand)

AK80GL/3

Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa: 	10,4 m³/h/m

- Q bei 10 Pa: 	25,6 m³/h/m

- Q bei 20 Pa: 	37,4 m³/h/m

Schalldämmung Dn,e,w (C; Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		41 (-1; -3) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n. b. dB

Schalldämmung STC-Klasse:			STC 18

Selbstregelungsklasse: 		nicht selbstregelnd: P0

U-Wert: 			2,2 W/m²K

Wasserbeständigkeit bis: 	650 Pa (in geschlossenem Zustand)

Winddichtigkeit bis: 		650 Pa (in geschlossenem Zustand)

AK80GL/4

Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa: 	34,9 m³/h/m

- Q bei 10 Pa: 	76,0 m³/h/m

- Q bei 20 Pa: 	106,6 m³/h/m

Schalldämmung Dn,e,w (C; Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		33 (-1; -2) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n. b. dB

Schalldämmung STC-Klasse:			STC 10

Selbstregelungsklasse: 		nicht selbstregelnd: P0

U-Wert: 			2,2 W/m²K

Wasserbeständigkeit bis: 	650 Pa (in geschlossenem Zustand)

Winddichtigkeit bis: 		650 Pa (in geschlossenem Zustand)

normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2