CAHIER DES CHARGES

AK80GL

aeratEUR – Ouverture d’alimentation réglable

fabricant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

tél. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

aeratEUR

non auto-reglable

a rupture DE PONT thermique

a affaiblissement acoustique

POUR MONTAGE sur vitrage

types

AK80GL/1 pour épaisseur de vitre de 20 mm

AK80GL/1 pour épaisseur de vitre de 24 mm

AK80GL/1 pour épaisseur de vitre de 28 mm

AK80GL/1 pour épaisseur de vitre de 32 mm

AK80GL/1 pour épaisseur de vitre de 36 mm

AK80GL/2 pour épaisseur de vitre de 20 mm

AK80GL/2 pour épaisseur de vitre de 24 mm

AK80GL/2 pour épaisseur de vitre de 28 mm

AK80GL/2 pour épaisseur de vitre de 32 mm

AK80GL/2 pour épaisseur de vitre de 36 mm

AK80GL/3 pour épaisseur de vitre de 20 mm

AK80GL/3 pour épaisseur de vitre de 24 mm

AK80GL/3 pour épaisseur de vitre de 28 mm

AK80GL/3 pour épaisseur de vitre de 32 mm

AK80GL/3 pour épaisseur de vitre de 36 mm

AK80GL/4 pour épaisseur de vitre de 20 mm

AK80GL/4 pour épaisseur de vitre de 24 mm

AK80GL/4 pour épaisseur de vitre de 28 mm

AK80GL/4 pour épaisseur de vitre de 32 mm

AK80GL/4 pour épaisseur de vitre de 36 mm

DESCRIPTION

L'AK80GL est un aérateur compact et non auto-réglable de forme esthétique, à rupture de pont thermique et à valeur d'isolation thermique élevée.

Sur l'intérieur, une perforation servant de moustiquaire est prévue.

L'AK80GL est prévu pour un montage sur vitrage (pour des épaisseurs de vitre de 20, 24, 28, 32, 36 mm), mais peut aussi être placé entre des traverses avec l'aide d'un profil de traverse en option, ceci aussi bien dans des châssis en bois qu’en PVC et en aluminium.

Le flux d’air est réglé par un clapet en aluminium à l'intérieur ; en position ouverte, ce clapet dirige l'air vers le haut pour éviter tout courant d’air.

L'intérieur de ce clapet est revêtu de mousse synthétique afin d’assurer l'étanchéité à l'eau et au vent de même d’atteindre un bon affaiblissement acoustique.

L'affaiblissement acoustique est assuré par une mousse synthétique absorbante, appliquée sur l'intérieur de l'AK80GL (en haut comme en bas).

L’appareil n’offre aucune visibilité de l’extérieur vers l’intérieur (ou inversement).

Finition : anodisé naturel ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL possibles (bicolore possible).

L'AK80GL existe dans quatre types différents, chacun avec son propre débit de ventilation et sa propre valeur d'affaiblissement acoustique spécifique.

Plusieurs modes de commande différents sont également possibles, comme la commande manuelle, avec tringle, cordelette ou moteur.

materiAUX & FINITION

Profilé intérieur et extérieur : aluminium AlMgSi 0.5

Finition : anodisé naturel (E6/EV1) (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL possibles (bicolore possible) (60-70 microns)

Pont thermique : PVC

Embouts : polymère ASA type Luran S (inaltérable, résistant aux intempéries et aux UV)

Couleur des embouts : blanc, noir, gris

Matière d'affaiblissement acoustique : mousse synthétique absorbant les bruits

DIMENSIONS

Déduction de vitrage :	108 mm

Hauteur :	123 mm

Longueur maximale : 	2000 mm

POSSIBILITES DE COMMANDE

Commande manuelle, 5 positions

Commande par cordelette, 5 positions

Commande avec tringle à accrocher, 5 positions

Commande motorisée, 24V DC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AK80GL/1

Débit :

- Q sous 2 Pa : 	5,9 m³/h/m

- Q sous 10 Pa : 	12,8 m³/h/m

- Q sous 20 Pa : 	17,9 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) :

- En position ouverte :		47 (0;-3) dB

- En position fermée :  		51 (-1;-3) dB

Affaiblissement acoustique classe STC :	STC 26

Classe d'autoréglage : 		non autoréglable : P0

Valeur U : 			2,2 W/m²K

Etanchéité à l'eau jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

Etanchéité au vent jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

AK80GL/2

Débit :

- Q sous 2 Pa : 	9,0 m³/h/m

- Q sous 10 Pa : 	20,9 m³/h/m

- Q sous 20 Pa : 	30,2 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) :

- En position ouverte :		44 (-1;-4) dB

- En position fermée :  		n.c. DB

Affaiblissement acoustique classe STC :	STC 21

Classe d'autoréglage : 		non autoréglable : P0

Valeur U : 			2,2 W/m²K

Etanchéité à l'eau jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

Etanchéité au vent jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

AK80GL/3

Débit :

- Q sous 2 Pa : 	10,4 m³/h/m

- Q sous 10 Pa : 	25,6 m³/h/m

- Q sous 20 Pa : 	37,4 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) :

- En position ouverte :		41 (-1:-3) dB

- En position fermée :  		n.c. DB

Affaiblissement acoustique classe STC :	STC 18

Classe d'autoréglage : 		non autoréglable : P0

Valeur U : 			2,2 W/m²K

Etanchéité à l'eau jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

Etanchéité au vent jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

AK80GL/4

Débit :

- Q sous 2 Pa : 	34,9 m³/h/m

- Q sous 10 Pa : 	76,0 m³/h/m

- Q sous 20 Pa : 	106,6 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) :

- En position ouverte :		33 (-1;-2) dB

- En position fermée :  		n.c. DB

Affaiblissement acoustique classe STC :	STC 10

Classe d'autoréglage : 		non autoréglable : P0

Valeur U : 			2,2 W/m²K

Etanchéité à l'eau jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

Etanchéité au vent jusqu'à :	650 Pa (en position fermée)

normeS

Ce produit a été réalisé selon les normes ci-après, répond à ces normes et/ou a été testé suivant ces dernières, à savoir :

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2