bestektekst

SONOslot®

Akoestische raamverluchting - regelbare toevoeropening

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

zelfregelende

akoestisch dempende

raamverluchting

voor montage op het raamprofiel

types

SONOSLOT® type 275

SONOSLOT® type 375

SONOSLOT® type 475

SONOSLOT® type 700

omschrijving

De SONOSLOT®  is een akoestisch dempend en zelfregelend sleufrooster-set voor montage op het raamprofiel. De SONOSLOT® bestaat uit drie delen. Ten eerste een zelfregelend buitensleufrooster (type 472) om te monteren op de buitenzijde van het raamprofiel. Ten tweede een binnensleufrooster (type 787AK) om te monteren op de binnenzijde van het raamprofiel. En ten derde een akoestisch dempende mof die men dient te plaatsen in de gefreesde sleufopening, in het raamprofiel.

Het aluminium geëxtrudeerde binnensleufrooster is voorzien van een akoestische mousse om condens op het binnensleufrooster te vermijden en in gesloten stand goed af te sluiten.

Deze regelbare binnenklep is manueel traploos regelbaar en bedienbaar aan de beide kopschotten.

De luchtstroom wordt geregeld door deze aluminium klep aan de binnenzijde. In open toestand geleidt deze klep de luchtstroom naar boven om geen directe tocht te veroorzaken.

Het aluminium geëxtrudeerd buitensleufrooster bestaat uit één profiel met ponsingen van 3,9 x 10,7 mm die de luchtdoorlaat garanderen en dienst doen als insectengaas.

Ten einde tochthinder door verschillende windsterkten te vermijden is een zelfregelende kunststofklep aangebracht in de toevoeropening waardoor het rooster zelfregelend is. Deze onderhoudsvrije klep reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed.

Kunststof kopschotten worden voorzien op het einde van de aluminium profielen. Door het vastschroeven van deze kopschotten op het raamprofiel bevestigd men de SONOSLOT® op het raamprofiel. De schroeven worden weggewerkt door middel van afdekdopjes zodat deze onzichtbaar zijn na plaatsing.

Aangeraden wordt om silicone tussen het buitensleufrooster en raamprofiel te plaatsen ten einde een goede waterwerendheid te garanderen, hiervoor is een speciale gleuf voorzien in het buitensleufrooster.

De SONOSLOT® is geschikt voor alle raamdieptes, toepasbaar op zowel houten, PVC als aluminium ramen en geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De akoestisch dempende mof uit zwart geluidsabsorberend kunststofschuim is standaard 70 mm diep maar zeer eenvoudig aanpasbaar aan de verschillende dieptes van raamprofielen. Voor dunnere raamprofielen dient men deze in te korten (door deze eenvoudigweg bij te knippen), voor dikkere raamprofielen dient men extra moffen bij te plaatsen. Deze akoestische moffen zijn voorzien van gaten van diameter 10 mm die de luchtdoorlaat garanderen.

Afwerking van de SONOSLOT® kan in natuurkleurige anodisatie (E6/EV1) of gepoederlakt in RAL 9010, RAL  9005 en RAL 1247 zodat deze esthetisch gezien zo goed mogelijk aansluiten op het raamprofiel. De kopschotten uitgevoerd in wit (bij RAL 9010) of zwart (Bij E6/EV1, RAL 9005 en RAL 1247).

materiaal & afwerking

Binnen- en buitenprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

Afwerking: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 microns) of gepoederlakt (60-70 microns) in RAL 9010, RAL 9005 of RAL1247

Kopschotten: PP (kleurecht, weer- en UV-bestendig)

Kleur kopschotten: in wit (bij RAL 9010), zwart (bij E6/EV1, RAL 9005, RAL 1247)

Akoestisch dempingsmateriaal: absorberend kunststofschuim

afmetingen

Glasaftrek: 			0 mm

Hoogte binnensleufrooster:	33,5 mm

Hoogte buitensleufrooster:	35 mm

Lengte van het binnensleufrooster: 275, 375, 475, 700 mm (afhankelijk van het type)

Lengte van het buitensleufrooster: 275, 375, 475, 700 mm (afhankelijk van het type)

Diepte akoestische mof:	70 mm

Hoogte sleufopening:		16 mm

Lengte sleufopening:		245 mm (type 275), 2x 163 mm (met tussenschot van 19 mm) (type 375), 2x 211 mm (met tussenschot van 20 mm) (type 475), 3x 211 mm (met 2x tussenschot van 18.5 mm) (type 700mm)

bedieningsmogelijkheden

Manuele bediening, traploze regeling

technische eigenschappen

SONOSLOT® 275

Debiet:

- Q bij 2 Pa: 		5,0 m³/h

- Q bij 10 Pa: 	11,4 m³/h

- Q bij 20 Pa: 	11,9 m³/h

Luchtgeluidsisolatie Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	38 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	n.g.

Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend

U-waarde: 			1,4 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Waterwerendheid tot: 		50 Pa (in open toestand)

Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

SONOSLOT® 375

Debiet:

- Q bij 2 Pa: 		6,2 m³/h

- Q bij 10 Pa: 	14,4 m³/h

- Q bij 20 Pa: 	15,1 m³/h

Luchtgeluidsisolatie Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	37 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	n.g.

Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend

U-waarde: 			1,4 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Waterwerendheid tot: 		50 Pa (in open toestand)

Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

SONOSLOT® 475

Debiet:

- Q bij 2 Pa: 		8,3 m³/h

- Q bij 10 Pa: 	19,2 m³/h

- Q bij 20 Pa: 	20,2 m³/h

Luchtgeluidsisolatie Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	36 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	n.g.

Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend

U-waarde: 			1,4 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Waterwerendheid tot: 		50 Pa (in open toestand)

Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

SONOSLOT® 700

Debiet:

- Q bij 2 Pa: 		12,4 m³/h

- Q bij 10 Pa: 	28,8 m³/h

- Q bij 20 Pa: 	30,1 m³/h

Luchtgeluidsisolatie Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	34 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	n.g.

Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend

U-waarde: 			1,4 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Waterwerendheid tot: 		50 Pa (in open toestand)

Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

EN 10077-2

DIN 16491