bestektekst

THK90ak

akoestische raamverluchting – regelbare toevoeropening

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

niet zelfregelende

thermisch onderbroken

akoestisch dempende

raamverluchting

voor montage op glas

types

THK90AK voor glasdikte 20mm

THK90AK voor glasdikte 24mm

THK90AK voor glasdikte 28mm

omschrijving

De THK90AK is een akoestisch thermisch onderbroken niet-zelfregelende raamverluchting voor montage op glas.

Het vlakke binnenprofiel is voorzien van een reeks perforaties van 2,7 x 18,5 mm dat dient als insectengaas.

In het buitenprofiel is de afsluitklep opgehangen: uitgevoerd in hard pvc, met 5-standenregeling (open, dicht en 3 tussenposities), en in een holle vorm, teneinde een maximale luchtdoorlaat te bekomen in open toestand. In gesloten toestand drukt de afsluitklep tegen een dubbele afsluitingslip in EPDM rubber. Hoe meer druk op deze klep, hoe hoger de water- en winddichtheid.

Aan de binnenzijde van het buitenprofiel is een geluidsabsorberende kunststofschuim aangebracht.

Het geëxtrudeerd aluminium buitenprofiel fungeert als regenwerende kap. Dit buitenprofiel bestaat uit één profiel met ponsingen van 15 x 37 mm die de luchtdoorlaat garanderen. Hierdoor is er een blijvende stevige verbinding tussen het buitenste glasprofiel en het afschermingsprofiel. Dit garandeert een perfecte stabiliteit voor het rooster en het glas. Twee PVC-profielen fungeren als thermische brug, en worden geklipst in de aluminiumprofielen (nadat deze zijn gemoffeld of geanodiseerd).

Twee kunststof kopschotten worden voorzien op het einde van de profielen. Deze hebben aansluitings-  en waterkeringsribben waardoor een perfecte aansluiting bestaat op de profielen en het glas en de raamprofielen. Ieder kopschot is voorzien van een speciale mousse om de overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken. Om een perfecte plaatsing te garanderen wordt het gebruik van een droogbeglazingsrubber aanbevolen. In deze kopschotten is tevens de bediening verwerkt: zowel links als rechts, met een indicatie open (blauw) en gesloten (rood).

De THK90AK is voorzien voor glasplaatsing (voor glasdiktes 20, 24, 28 mm) maar kan tevens met behulp van een optioneel traverse-profiel ook tussen traverse geplaatst worden, dit in zowel houten, PVC- als aluminium ramen.

Afwerking kan in anodisatie (natuurkleur) of poederlak (alle mogelijke RAL-kleuren) en tevens is bicolor mogelijk.

Tevens zijn verschillende wijzes van bediening mogelijk zoals ondermeer manuele bediening, bediening met stang (gewone stangbediening, stangbediening met overbrenging, stangbediening met schuifknop), door middel van een koord of motorbediening.

materiaal & afwerking

Binnen- en buitenprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

Afwerking: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 microns) of gepoederlakt (60-70 microns) in alle mogelijke RAL-kleuren (bicolor mogelijk)

Thermische brug: PVC

Kopschotten: ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)

Kleur kopschotten: wit, zwart, andere kleuren op aanvraag

Akoestisch dempingsmateriaal: absorberend kunststofschuim

afmetingen

Glasaftrek: 		90 mm

Hoogte:			105 mm

Maximale lengte: 	2500 mm

bedieningsmogelijkheden

Manuele bediening, 5 standen

Koordbediening, 5 standen

Bediening met aanhaakstang, 5 standen

Bediening met aanhaakstang met overbrenging, 5 standen

Bediening met aanhaakstang met schuifknop, 5 standen

Motorbediening, 24V DC, traploze regeling

technische eigenschappen

Debiet:

- Q bij 1 Pa: 		41,7 m³/h/m (11,6 dm³/s/m)

- Q bij 2 Pa: 		57,9 m³/h/m (16,1 dm³/s/m)

- Q bij 10 Pa: 	124,3 m³/h/m (34,5 dm³/s/m)

Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	29 (0;-1) dB

- In gesloten toestand: 	45 (0;-2) dB

Zelfregelendheidsklasse: 	niet zelf regelend: P0

U-waarde: 			3,9 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Winddichtheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2