bestektekst

Tc60

raamverluchting – regelbare toevoeropening

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

NIET-Zelfregelende

thermisch onderbroken

raamverluchting

voor montage op glas

types

TC60 voor glasdikte 20 mm

TC60 voor glasdikte 24 mm

TC60 voor glasdikte 28 mm

omschrijving

De TC60 is een thermisch onderbroken niet-zelfregelende raamverluchting voor montage op glas.

Het binnenprofiel is voorzien van een reeks perforaties van 2,7 x 18,5 mm dat dient als insectengaas.

In het buitenprofiel is de pivoterende afsluitklep opgehangen: uitgevoerd in een co-extrusie van zacht en hard pvc, met traploze regeling, ontwikkeld teneinde een maximale lucht-doorlaat te bekomen in open toestand.

In gesloten toestand drukt de zachte pvc van de afsluitklep tegen een opstaande rand van het aluminium buitenprofiel. Hoe meer druk op deze klep, hoe hoger de water- en winddichtheid.

In geopende toestand heeft de opstaande rand van het aluminium buitenprofiel een waterkerende werking.

Het geëxtrudeerd aluminium buitenprofiel fungeert als regenwerende kap. Dit buitenprofiel bestaat uit één profiel met ponsingen van 14 x 24 mm die de luchtdoorlaat garanderen. Hierdoor is er een blijvende stevige verbinding tussen het buitenste glasprofiel en het afschermingsprofiel. Dit garandeert een perfecte stabiliteit voor het rooster en het glas. Twee PVC-profielen fungeren als thermische brug, en worden geklipst in de aluminiumprofielen (nadat deze zijn gemoffeld of geanodiseerd).

Twee kunststof kopschotten worden voorzien op het einde van de profielen. Deze hebben aansluitings- en waterkeringsribben waardoor een perfecte aansluiting bestaat op de profielen en het glas en de raamprofielen. Ieder kopschot is voorzien van een speciale mousse om de overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken. Om een perfecte plaatsing te garanderen wordt het gebruik van een droogbeglazingsrubber aanbevolen. In deze kopschotten is tevens de bediening verwerkt: zowel links als rechts, met een indicatie open (blauw) en gesloten (rood).

De TC60 is voorzien voor glasplaatsing (voor glasdiktes 20, 24, 28 mm) maar kan tevens met behulp van een optioneel traverse-profiel ook tussen traverse geplaatst worden, dit in zowel houten, PVC- als aluminium ramen.

Afwerking kan in anodisatie (natuurkleur) of poederlak (alle mogelijke RAL-kleuren) en tevens is bicolor mogelijk.

Tevens zijn verschillende wijzes van bediening mogelijk zoals ondermeer manuele bediening, bediening met stang, of door middel van een koord.

materiaal & afwerking

Binnen- en buitenprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

Afwerking: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 microns) of gepoederlakt (60-70 microns) in alle mogelijke RAL-kleuren (bicolor mogelijk)

Thermische brug: PVC

Kopschotten: ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)

Kleur kopschotten: wit, zwart, andere kleuren op aanvraag

afmetingen

Glasaftrek: 			60 mm

Hoogte:				75 mm

Glasdikte:			20, 24, 28 mm

Maximale lengte: 		2000 mm

bedieningsmogelijkheden

Manuele bediening, traploze regeling

Koordbediening, traploze regeling

Bediening met aanhaakstang, traploze regeling

technische eigenschappen

Debiet:

- Q bij 1 Pa: 		44,3 m³/h/m (12,3 dm³/s/m)

- Q bij 2 Pa: 		62,6 m³/h/m (17,4 dm³/s/m)

- Q bij 10 Pa: 	140,0 m³/h/m (38,9 dm³/s/m)

Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	28 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	42 (0;0) dB

Zelfregelendheidsklasse: 	niet zelfregelend: P0

U-waarde: 			3,3 W/m²K

Waterwerendheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

Waterwerendheid tot: 		npd (in open toestand)

Winddichtheid tot: 		650 Pa (in gesloten toestand)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2