THK90

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken kleprooster voor installatie op glas of traverse

- Vlak aluminium binnenprofiel: kan geïntegreerd worden in het vaste deel van schuiframen

- Waterdicht:

  - regenwerende kap aan de buitenzijde

  - speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

- Holle afsluitklep: garandeert maximale luchtdoorlaat, met 5-standenregeling

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 18,5 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of op traverse (mits gebruik van traverseprofielen)

- Bediening: manueel, koord, stang of motorbediening(3) (24DC)

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Glasaftrek: 90 mm

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 	P0

- U-waarde: 			3,9 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		50 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	28 (0;-1) dB

- In gesloten toestand: 	44 (0;-1) dB

| EPB-eigenschappen: |
| --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 61,1 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 131,1 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,05 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,05 m |
| Oppervlakte | 0,09 m²/m |
| Vermenigvuldigings- en reductiefactor (residentieel) | msec,i | fDC |
| Bij natuurlijke afvoer (Systeem A) | 1,50 | 1,00 |
| Bij mechanische afvoer (Systeem C) | 1.33(1) | 1,00 |
| Reductiefactor (niet-residentieel) | freduc,vent |
| Bij mechanische afvoer met CO2-sturing | 0,70(2) |

(1) Alle gemeten afvoerdebieten (GA) voldoen aan de voorwaarde 100% NA ≤ GA ≤ 120% NA (NA = nominaal afvoerdebiet volgens EPB-regelgeving)

(2) Het detectiesysteem moet aanwezig zijn in de ruimte zelf of in een afvoerkanaal dat enkel de betreffende ruimte bedient.

(3) Enkel voor maatwerk