THK90

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte Klapplüftung für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

- Flaches Innenprofil (Aluminium): für den Einbau in den feststehenden Teil von Schiebeflügeln geeignet

- Wasserdichtigkeit:

  - an der außenseite mit einer Regenschutzkappe ausgestattet

  - Sonderschaum integriert in den Endkappen um die Verbindung zwischen Glas und Lüftung wasserdicht zu machen

- Außenprofil in einer hohlen Form: um einen maximalen Luftdurchlass zu ermöglichen, mit Regelung mit 5 Stufen

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (2,7 × 18,5 mm)

- Glasfalzeinbau (Glasstärke 20, 24 oder 28 mm) oder Blendrahmeneinbau (mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils)

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge oder Motorbetrieb(1)

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Glasabzugmaß: 90 mm

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				nein

- U-Wert: 					3,9 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		50 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		28 (0;-1) dB

- In geschlossenem Zustand:		44 (0;-1) dB

- Volumenstrom:

  - Q bei 2 Pa:				57,9 m³/h/m

  - Q bei 4 Pa:				81,9 m³/h/m

  - Q bei 5 Pa:				91,6 m³/h/m

  - Q bei 7 Pa:				108,4 m³/h/m

  - Q bei 8 Pa:				115,8 m³/h/m

(1) nur für Maβanfertigung