Rooster 414THF

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het raamrooster 414THF is een rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden geplaatst op het glas of op het raamprofiel. Op de achterzijde van dit rooster is een thermisch paneel voorzien met U-waarde 1,1W/m²K. Dit paneel is thermisch onderbroken van het roosterkader.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5; Thermisch paneel: PUR-schuim.

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron). Thermisch paneel kan aan beide zijden gepoederlakt worden.

- U-vormig kaderprofiel met een totale hoogte van 27 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.

- De Z-vormige lamellen met een hoogte van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.

- Opening kan gezaagd worden in PUR paneel ter aansluiting van een bijhorend luchtkanaal.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Thermisch geïsoleerd in de sponning en over het deel van het open oppervlak dat niet voor ventilatie wordt aangewend

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet (voor open deel PUR paneel):

- K-factor aanzuig: 23,56

- K-factor uitblaas: 25,51

- Ce-coëfficient: 0,206

- Cd-coëfficient: 0,198

Doorlaat (voor open deel PUR paneel):

- Visueel vrije doorlaat: 59%

- Fysisch vrije doorlaat: 45%

Bescherming

- IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)

Inbouwdiepte glas	: 21 mm

Stap van de lamellen	: 33 mm

Flensbreedte		: 24, 28 of 32 mm

Totale dikte		: 34 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)