Rooster 431WK2

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 431WK2 is een inbraakwerend rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden gemonteerd op de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- Kaderprofielen met een totale hoogte van 14 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

- De Z-vormige lamellen met een stap van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- De vastzetting van het rooster moet gebeuren d.m.v. inbraakvertragende schroeven. Er zijn inbraakvertragende schroeven meegeleverd, type SecuFast Pin Hexagon A2 Ø 4.2 x 38 mm.

- Inbraakwerend volgens klasse RC2, certificaat voor opp. 0,306 < o < 1,875 m², overeenkomstig met EN 1627 tem 1630 (september 2011)

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:

- K-factor aanzuig: 23,56

- K-factor uitblaas: 25,51

- Ce-coëfficient: 0,206

- Cd-coëfficient: 0,198

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 59%

- Fysisch vrije doorlaat: 40,5%

Bescherming:

- IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)

Opbouwdiepte		: 31 mm

Stap van de lamellen	: 33 mm

Hoogte van het kader	: 14 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)