GRILLE 421WK2

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

La grille murale 421WK est une grille anti-effraction composée de lames en forme de Z, pourvue en série d’un cadre fixe, destinée à être encastrée dans un mur.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (le texte indiqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

- Lames et profil cadre : aluminium AlMgSi 0.5.  Renforts prévus dans les lames, fabriqués en acier inoxydable.

- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

- Profils cadre en forme de L avec une hauteur totale de 51 mm coupés en angle de 45 degrés et assemblés par pression et avec l’aide d’équerres d’angle.

- Profils en aluminium d’une épaisseur minimum de 1,5 mm.  Supports de lame en aluminium rivetés sur les profils cadres verticaux perforés.

- Les lames en forme de Z avec un pas de lame de 50 mm sont clippées dans les supports de lame.  La distance entre les lames est de 35 mm.

- Sur la face arrière de la grille on tend une moustiquaire inox (18/8) antistatique de 2,3 x 2,3 mm ou 6 x 6 mm bien maintenue dans le cadre au moyen d’un joint en nylon

- La grille a été officiellement testée et agréée selon la classe de résistance à l’effraction RC2, surface 0.44 < o < 1,225 m², en accord avec la norme EN1627 à 1630 (septembre 2011).

- Options : contre-cadre, moustiquaire amovible.

Remarque : pour des largeurs supérieures à 700 mm on prévoit un profil U perforé sur lequel des supports de lame supplémentaires sont montés pour renforcer

niveau DE PRESTATIONS

Débit :

- Facteur K amenée : 13,82

- Facteur K extraction : 12,85

- Coefficient Ce : 0,269

- Coefficient Cd : 0,279

Passage :

- Passage visuel libre : 70 %

- Passage physique libre : 43 %

Profondeur d’encastrement : 46 mm

Pas de lame : 50 mm

Recouvrement du cadre : 40 mm

Epaisseur totale : 50 mm

NORMES (Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou est testé selon les normes suivantes)

EN 13141-1 (calcul du débit)

EN 12020-2 (standard de l’aluminium)
EN AW 6063 T66 (alliage de l’aluminium)
prEN 1627 à 1630 (mai 2009) : résistance à l’effraction selon la classe WK2