LASTENBOEKBESCHRIJVING LOGGIA®  SCREEN CANVAS

Fabricaat	: RENSON LOGGIA® SCHUIFPANELEN

Type 		: LOGGIASCREEN® CANVAS (PA-G-4.0900)

Omschrijving:

RENSON LOGGIASCREEN® CANVAS is een uit verschillende materialen gecombineerd schuifpaneel met een strak minimalistisch design. Het systeem bestaat uit een stevig omlopend kader in aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Voor het efficiënt beheren van de licht- en warmtetoetreding zorgt het hoogperformant zonweringsdoek Soltis® of Sergé®, dat over het kader heen gespannen wordt, zodat langs de voorzijde niets van het kader zichtbaar is.

Normen:

- Aluminium-Legering: Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering: EN AW-6063

- Harding: T66

- Aluminium voorbehandeling:

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen:

- ENV 1999-1-1: Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2: Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4: Windbelasting

- Normen betreffend zonweringsdoek:

- M1-NFPA701 – brandklasse

- NF G07.146 – scheurweerstand

- NF G07-001 – rekweer- en trekweerstand

- Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

Oppervlaktebehandeling – aluminium:

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron): voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron): aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem:

- Kader:

- Compacte kader met volledig vlak uitzicht en geïntegreerde gleuf voor onzichtbare en stevige bevestiging van het doek, uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen van het kaderprofiel boven en onder

    - Breedte: 40 mm

    - Diepte: 40 mm

- Afmetingen van de zijprofielen

    - Breedte: 40 mm

    - Diepte: 55 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 115.817 mm4 (sterke aslijn);  Iz = 131.895 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Onzichtbaar hoekverbindingen dmv afdekprofiel en afdekkapjes.

- Zonweringsdoek Soltis®:

- Zonweringsgdoek met grote vormvastheid en hoge doekspanning, geschikt voor grote belasting

- Halftransparant weefsel uit polyestergaren met hoge treksterkte

- In beide richtingen op hoge spanning getrokken en gefixeerd met een PVC coating

- Het weefsel elimineert tot 86% van de  zonnewarmte, bij een gewicht van ca. 280 gr/m2 en een dikte 0,43 mm

- Zonweringsdoek Sergé®:

- Soepele kwalitatieve zonweringsgdoek voor buitenzonwering

- Glasvezeldraad (42%) met PVC coating (58%)

- Het weefsel elimineert tot 90% van de  zonnewarmte, bij een gewicht van ca. 535 gr/m2 en een dikte 0,55 mm

- Schuifbeslag:

- Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit: schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop; geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider; zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

- Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering): eenvoudig- of symmetrisch schuivend

- Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering:

    - 230V motor – voor aansluiting op eenvoudige schakelaar of bedieningssysteem v/h gebouw

- Schuifbeslag “CE” gekeurd

- Afmetingen:

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb” met een maximum van BxH 1500 x 3000 mm

Optionele toebehoren :

- Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L- of T-vormig (ingewerkt) ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst.

- Manuele bediening - volgens gekozen uitvoering

Kaderprofiel voorzien van esthetisch ingewerkt remsysteem met bedieningsknop in aluminium, onzichtbaar bevestigd.