PLANTEXT

445/86

LÜFTUNGSgitter - EINBAU

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

ÄSThetisch

einbau

mauer

mit I-lamellen

Schalldämmend

types

445/86

umschreibung

Das schalldämmende Lüftungsgitter 445/86 besteht aus I-Lamellen und wird standardmäßig ausgestattet mit einem festen Rahmen zum Mauereinbau.

- L-förmige Rahmenprofile mit einer totalen Höhe von  64 mm,  mit einem  Gehrungsschnitt von 45° und durch Zusammenpressung und durch einen Eckwinkel montiert

- Aluminiumprofile mit einer minimalen Stärke von 1,5 mm. Aluminium Lamellenhalter befestigt auf den perforierten vertikalen Rahmenprofilen

- Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, worauf extra Lamellenhalter befestigt werden zur Verstärkung

- Die I-förmigen Lamellen mit einem Lamellenabstand von 60 mm werden an den Lamellenhalter eingeclipst. Die Abstand zwischen den Lamellen ist 46 mm.

- Die Hinterseite des Lüftungsgitters wird mit einem Insektenschutz aus Edelstahl (18/8) ausgestattet und ist auf dem Rahmen befestigt mit einem Nylondraht.

materialien & Endbearbeitung

Materialien:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oberflächenbehandlungen:
- Anodisiert: 20 - 22 Mikron
- Bronzigfarbig anodisiert: 20 - 22 Mikron
- Pulverbeschichtet in RAL-Farben : erst roh montiert und nachdem pulverbeschichtet sodass alle Sägeschnitte und Eckverbindungen eine hechte Pulverbeschichtung von 60 - 70 Mikron gewährleisten.

ABmessungen

Einbautiefe		: 81,5 mm

Lamellenabstand	: 60 mm

Überfalzmaß 		: 50 mm

Totale Stärke 		: 86,5 mm

Mindestmaße 		: 300 mm x 300 mm (B x H)

Höchstmaße 		: 2000 mm x 2000 mm (B x H)

montage

Von einem erkennten Installateur, gemäß Installationsrichtlinien, immer mit den Lamellen horizontal

Befestigung:

- Maueranker: Befestigung mit einem Maueranker Nr. 1428 möglich – Position 1 für  Wandstärke bis 100 mm und Position 2 für Wandstärke bis 200 mm

- Schrauben: Schrauben an der Außenseite festschrauben durch das Anschlagrahmen (Schraublöcher auf Anfrage)

- Zuganker: Befestigung mit einem längen Zuganker und Klemmspindeln für Wandmontage oder mit einem kürzen Zuganker für Einbau an einem Lüftungsschacht (Zugankerstange optional)

- Rückseitige Befestigung: Durch festschrauben einer Hammerkopfschraube auf einem rückseitigen Rahmenaufbau.

Dichtungsoptionen:

- Dichtungsgummi: geeignet zur Reduzierung von Kontaktgeräuschen (Option Dichtungsgummi)

- PU-Dichtingsband: gegen Wassereindringung (Option PU-Dichtungsband)

- Silikondichtung: Dichten Sie den Flansch von außen mit Silikon ab. (Option Silikon)

OPTionen

- Wasserabflussrinne: Montiert an der unterste Lamelle; sammelt das Eindringende Wasser und leitet es nach außen. Diese Wasserabflussrinne besteht aus Aluminium AlMgSi 0,5 und anodisiert oder pulverbeschichtet in dieselbe Farbe wie das Gitter.

- Wasserschenkel: Eine Lamelle an der Vorderseite des Lüftungsgitters, dies verhindert Streifen auf der Fassade.

- Insektenschutz: Anti-statisch Edelstahl 304 Maschendraht 6 x 6 mm

technische EIGENSchaften

Luftdurchgang:

- K-Faktor Ansaug: 9,22

- K-Faktor Ausblas: 13,29

- Ce-Koeffizient: 0,329

- Cd-Koeffizient: 0,274

Durchlass:

- Visuell freier Durchlass: 77%

- Physisch freier Durchlass: 34%

Schalldämmung – Schallreduktionsindex

| Frequenz Band | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (dB) | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 9.9 | 10.8 |

Rw (dB): 6 (-1;-2)

normen

Dieses Produkt ist gemäß den folgenden Normen gemacht und entspricht den folgenden Normen:

EN 13141-1

Stärkeberechnungen sind auf den folgenden Normen basiert:
- ENV 1999-1-1: Berechnung der Aluminiumkonstruktionen 
- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte
- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Schalldämmende Abmessungen : 
- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)
- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)
- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

Perforationsschablone R4T6 gemäß ISO 7806